TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## ALFA ROMEO 146 		vyrobený od roku 1995 do 03/1999

Katalogové číslo:

### AL 32

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte rezervu, koberec, panel zadního plata a boční výplně.

- Na zadním platu z vnitřní strany se nacházejí čtyři továrně označené otvory které vyvrtejte na pr.10,5mm

- Ze spodu vozu na levé a pravém nosníku se nachází otvory pr.18mm, které vyvrtejte dovnitř kufru vrtákem 10,5mm (opatrně)

- Na tyto otvory přiložte díl C a následně přes (1)) označte na zadním platu. Vyvrtejte pr.25mm a do těchto otvorů vložte distanční trubky pr.25x5x43mm a přiložte opětovně díl C a prostrčte M10x100 přes (2) a přes (1) M10x70, sešroubujte s dílem E dle obrázku.

- Přiložte díl A mezi nárazník a zadní plato a přišroubujte pomocí M10x35 přes (3) a podložku B jak je vyobrazeno a přes otvor (4), distanční trubku pr.17mmx3 L=64 vsuňte zespodu. Sešroubujte s M10x100.

- K dílu A přes (5) přišroubujte díl D pomocí M10x35 a následně přes (6) provrtejte pr.10,5mm dovnitř kufru a sešroubujte pomocí M10x30 přes díl F.

- Namontujte stínění zadního plata uvnitř kufru.

- Na takto namontované tažné přišroubujte díl G s koulí pomocí M12x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm