TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## KIA SPORTAGE 5dv., 4WD 			vyrobený od roku 1994

Katalogové číslo:

### T 10

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 2000kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vystřihněte šablonu a přiložte ji z vnitřní strany k rámu, tak aby se otvory ve tvaru elipsy kryly s otvory na šabloně a půlkruh se kryl s trubkou která spojuje oba nosníky. Po přesném uložení šablony označte tři body.

- Označené body provrtejte pr. 13mm a otvory (2) z venkovní strany rámu zvětšete na 22mm.

- Do takto připravených otvorů vložte distanční trubky pr.22mm L=53mm a prostrčte šrouby M12x90 společně s podložkami 42x13x3

- Přiložte z vnitřní strany rámu díl B a C a sešroubujte.

- Mezi díly B, C vložte díl A a sešroubujte pomocí M12x35mm.

- Přes otvor (3) v zesílení B provrtejte pr.11mm a sešroubujte pomocí M10x100 s využitím podložky D. POZOR mezi trubku a díl B vložte podložku 43x13x3.

- Na takto namontované tažné přišroubujte díl D společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100-

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm