TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## MAZDA 626  kombi		vyrobený od roku 1988 do 1996

Katalogové číslo:

### M 47

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník a kovové úchyty (nebudou již zapotřebí)

- Ze zadního plata odlepte gumové záslepky.

- Pro montáž tažného je zapotřebí do záslepek nosníků vyvrtat otvory pr.50mm.

- Po vyvrtaní otvorů vložte do nosníků díl C a přišroubovat v bodech (1) matkami zbylými po demontáži nárazníku.

- Otvory (2,3) protáhnout průměrem vrtáku 11mm

- Otvor (2) z vnitřní strany zvětšete na pr.17mm do kterého vložte distanční trubku pr.17mm L=62.

- Odšroubovat díl C vsunout distanční trubky pr.17mm L=57 do otvoru (3)

- Přišroubovat opětovně díl C a sešroubovat dle obrázku.

- Mezi díly C vložte díl A a sešroubujte pomocí M12x35.

- K nárazníku přišroubujte díly D šrouby zbylými po odšroubovaných kovových úchytech.

- Takto připravený nárazník přiložte k vozidlu a tažnému a přišroubujte dle obrázku.

- Přišroubovat část s kouli současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm