TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## MAZDA 626  4/5dv.		vyrobený od roku 08/1991 do 03/1997

Katalogové číslo:

### M 11 (O11)

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1700kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte zadní panel, nárazník a tovární oko na tažení (nebude zapotřebí)

- Přiložte k zadnímu platu šablonu dle obr.(2). Označte otvory X a vyvrtejte na pr.40mm.

- Do takto vyrobených otvorů vložte díl B, levý a pravý tak jak je zobrazeno a následně přes tovární otvory ze spodu auta sešroubujte pomocí M12x40.

- Z pravé strany auta v kufru k zadnímu platu přiložte díl D a sešroubujte pomocí M12x35 s dílem B přes otvor (5)

- Z levé strany auta v kufru k zadnímu platu přiložte díl C a sešroubujte pomocí M12x35 s dílem B přes otvor (4)

- Z levé strany auta přes otvor (2) dílu B a přivařenou matku sešroubujte M10x1,25x40 a následně na vyčnívající část přiložte díl E a našroubujte matku M10x1,25 dle obrázku 3. POZOR u modelu 626 od 06/1994 není přivařená matka v zadním platu, proto je potřeba přiložit šroub i s matkou a následně přišroubovat díl E viz výše.

- Z pravé strany auta přes otvor (3) dílu B vložte šroub M10x30podložku distanční o rozměrech pr.35x12x4 a následně přiložte díl F a sešroubujte.

- Přes otvor (1) vyvrtejte pr.11mm a následně sešroubujte pomocí M10x30 POZOR v době šroubování dílů C,E a D,F podloha zůstane sploštělá.

- Na takto připravené díly B přišroubujte díl A pomocí M12x35

- Namontujte nárazník, zadní panel.

- Přišroubovat část s kouli současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm