TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## MERCEDES 190		vyrobený od roku 10/1988 do 9/1993

Katalogové číslo:

### D 04

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1800kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník, který se skládá ze tří dílů, které je potřeba rozložit.

- Z vnitřní strany části v místě výrazně továrně označeném vyrobte otvor o průměru 80mm.

- V místě vyeliminovaného korýtka nárazníku za pomocí demontovaných kolíků rozpěrných připevněte k nárazníku díl A a namontujte „maskovnici“ nárazníku.

- Popusťte výfuk a demontujte žárovou ochranu.

- Po levé a pravé straně zadního plata auta v místech továrně označených vyrobte otvory o průměru 20mm.

- Z vnitřní strany kufru do korýtek nosníků po levé a pravé straně vložte díly (2,3).

- Šrouby M12x60 přes horní otvory (4,6) a šrouby M10x70 přes dolní otvory (5,7) a vyrobené otvory pr.20mm v zadním platu sešroubujte s připraveným dílem A.

- Pravý nosník přes otvory (8) a existující otvory v nosníků a podložku (9) sešroubujte pomocí M10x30.

- Levý nosník přes otvory (10) a vyvrtané dva otvory v nosníků pr.11mm ( vyrobit ze strany korýtka přes otvory nosníku) a dílu (11) sešroubujte pomocí M10x30.

- Přišroubujte žárovou ochranu a zavěsit výfuk.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli pomocí šroubu M12x100mm společně s držákem elektroinstalace.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm