TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## OPEL CORSA „C“  3/5dv.		vyrobený od roku od 2001

Katalogové číslo:

### E 38

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1000kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- K montáži je zapotřebí odšroubovat zadní nárazník a vyřezat fragment v centrální  dolní části nárazníku o velikosti 50x80mm.

- Demontujte kovovou výztuhu (nebude již zapotřebí a vyjměte z ní plastové úchytky, které namontujte na tažné v bodech (1).

- V zadním platu se nacházejí na levé a pravé straně výrazně označené po dva body. Tyto body provrtejte na pr.11mm.

- Díl A vsuňte do tunelu nosníků a sešroubujte pomocí M10x30 (2) s využitím podložek pr.25x12x4 a pružinových podložek.

- V kufru po levé a pravé straně se nacházejí zaslepené otvory, které je potřeba uvolnit a následně vložit distanční trubky pr.25x5mm. Z levé strany přiložte díl D z pravé díl E a prostrčte šrouby M10x85 a lehce sešroubujte.

- Na takto připravené tažné přišroubujte díl C levá strana a díl B pravá strana přes (3) a sešroubujte přes předem vyvrtané otvory v zadním platu (4) s využitím podložek F dle obrázku.

- Přišroubujte nárazník.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm