TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## TOYOTA LANDCRUISER J100	vyrobený od roku 1998

Katalogové číslo:

0 35

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 3500kg a tlaku na kouli max.120kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Odšroubovat tovární oko pro tažení.

- Od nárazníku demontujte kovové výztuhy, nebudou již zapotřebí.

- K levému nosníku přiložte díl B a přišroubujte společně s předem demontovaným okem na tažení přes (1) pomocí M14x1,5x70 a přes (2) pomocí M12x1,25x40.( u některých modelů to jsou šrouby M14x1,5x50).

- K pravému nosníku přiložte díl C a přišroubujte společně s předem demontovaným kokem na tažení přes (3) pomocí M14x1,5x70 a přes (4) pomocí M12x1,25x40. ( u některých modelů pomocí M14,1,5x50.

- Na takto připravené díly B,C přiložte díl E (levý nosník) a díl D (pravý nosník) dle obrázku a přišroubujte pomocí M10x35 přes (7), šrouby M12x1,25x40 (u některých modelů M14x1,5x50) přes (5), a z důvodu montáže přes otvory (6) pomocí M12x35 využij matky na podložce F.

- Přes otvor (8) v dílech B,C vyvrtej pr.12,5mm v rámu vozu v jedné stěně.

- Po vyvrtání sešroubujte pomocí M12x35 s využitím podložek (6), kterou vložte mezi rám a díl B,C a díl H.

- Na takto namontované tažné přišroubujte díl s koulí společně s držákem elektroinstalace pomocí  M12x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm