TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## VOLVO 850 kombi		vyrobený od roku 1993

## VOLVO S70 sedan		vyrobený od roku 1997

VOLVO V70 kombi                      vyrobený od roku 1997

Katalogové číslo:

### L 03

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1800kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník (odšroubovat čtyři šrouby a odnýtovat šest nýtů).

- Z pravé a levé strany nárazníku demontovat kovové díly (obr.2).

- Odšroubovat zadní závěs výfuku.

- V modelech vyrobených od roku 1993 demontovat díl dle obr.3 ( nebude zpět montován). V modelech vyráběných od roku 1997demontovat díl dle obr.4, tento je nutno před zpětnou montáží srovnat do roviny tak, aby neměl vystupující části.

- Přišroubovat díly E tažného zařízení z obou stran podvozku přes otvory poz.1 šrouby  M 10x30 viz obr.1.

- Do podélnic podvozku vsunout díl C na levou stranu a díl D na pravou stranu.

- Přiložte díl A tažného zařízení zespodu a přišroubujte přes otvory 1,3,4,5 a 6 šrouby M 12x50.

- V modelech vyráběných od roku 1993 přišroubujte zpět zavěšení výfuku v bodě 7 šrouby M 10x30.V modelech vyráběných od roku 1997 závěs přišroubujte v bodě 6.

- Přišroubujte a přinýtujte nárazník.

- Přišroubujte díl B tažného zařízení spolu s držákem zásuvky.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm