TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## MITSUBISHI PAJERO 5D V60			vyrobený od roku 2000

MITSUBISHI MONTERO 5D V60		vyrobený od roku 2000

Katalogové číslo:

### Z 28

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 3300kg a tlaku na kouli max.135kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Odmontovat střední plastovou část nárazníku a plastové díly.

- Odšroubovat tovární úchyty tažení od rámu (nebudou již zapotřebí).

- Popustit výfuk ze zadního zavěšení a filtr.

- Přiložit k rámu auta v místech dříve odmontovaných úchytu tažení díly  (C, D) a  přišroubovat  dle obrázku.

- Mezi díly (D) vsunout díl tažného  (A) a sešroubovat pomoci M12x40 z příslušenství.

- Namontovat nárazník po předchozím vyřezání jeho části  (viz šablona) a plastové díly, u modelů vyrobených po roce 2002 použít distanční trubky z příslušenství pr.15  L=15.

- Namontovat filtr s použitím dílu tažného (E) (plaskovnik  matice M6) a trubky pr.15  L=20.

- Přišroubovat část s kouli (B) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x40.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm