TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## HONDA ACCORD 4dv.		vyrobený od roku 12/2002

Katalogové číslo:

### Y 30

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1500kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník a kovovou výztuhu, která nebude znovu montovaná.

V kufru demontovat boční kryty a kryt zadního plata.

- V místech továrně označených, které se nacházejí na levé  a pravé straně zavazadlové části, vyrobit otvory vrtákem pr.18mm.

- Do vyrobených otvorů vložit trubky pr.17mm (9) o délce 73mm.

- Do zadního plata přiložit díl tažného (1) tak, aby otvory (A) se pokryly s otvory po odšroubované kovové výztuze a sešroubovat šrouby M8x35mm (lehce).

- Díly (4 a 5) přiložit do nosníku a zadního plata a sešroubovat šrouby M10x110mm (12) a M10x35mm (13).

- Namontovat kryty a nárazník po předchozím výřezu jeho fragmentu o rozměrech 80x50mm – viz obr.2.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevnit hák s kouli (2) a držák zásuvky (3) pomocí šroubu M12x100mm z příslušenství (11).

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm