TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

Volkswagen PASSAT Sedan Syncro 4x4          vyrobený od roku 10. 1996 do 09. 2000

Volkswagen PASSAT Sedan Motion 4x4	        vyrobený od roku 10. 2000

Volkswagen PASSAT Kombi Syncro 4x4         vyrobený od roku 05. 1997 do 09. 2000

Volkswagen PASSAT Kombi Motion 4x4         vyrobený od roku 10. 2000

Katalogové číslo:

## K 43

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 2200kg a tlaku na kouli max.85kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník a kovové výztuhy (nebudou znovu montované).

- Do nosníků vsunout díly (4) takovým způsobem, aby otvory (A) se pokryly s otvory v automobilu a sešroubovat šrouby M10x100mm – viz obr. (lehce).

- Do dílů (4) přes otvory (B) přišroubovat díly (5 a 6) a trubky (8) pomocí šroubů M12x80mm (lehce).

- Do takto připravených dílů přišroubovat díl tažného (1) a sešroubovat přes otvory (C) šrouby M14x100mm.

- Namontovat nárazník po jeho úpravě, výřezu fragmentu v jeho dolní části.

- Přišroubovat část s kouli (2) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku (3) a podložkami (7) pomocí šroubů  M12x100mm součást příslušenství.

- Dotáhnout všechny šrouby utahovacím momentem, tak jak je uvedeno v tabulce v další části.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm