TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ R 26

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT MILTIPLA			vyrobený od roku 1998

Katalogové číslo:

### R 26

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte koberec z kufru, rezervu, spusťte výfuk z posledních zavěšení a odšroubujte nárazník.

- V kufru najděte na levé a pravé straně dvě výrazně označené místa o vyrobte otvory pr.10,5mm.

- Na vyvrtané otvory přiložte podložky B,C tak, aby se kryly s otvory (1,2).

- Označte pomocí podložek B,C zbylé otvory a následně provrtejte (4,5,6) vrtákem 9mm a (3) vrtákem 10,5mm.

- Otvory 1,2,3 zvětšete na 17,5 pouze ze strany kufru a vložte do těchto otvoru distanční trubky.

- Opětovně přiložte díly B,C a přes (1,2,3) vložte šrouby M10x130.

- Ze spodu auta na vyčnívající šrouby přiložte díly D,E a sešroubujte.

- Na takto připravené díly přišroubujte díl A pomocí M12x35mm.

- Přes otvory (4,5,6) vložte šrouby M8x30 a sešroubujte s dílem F a podložkou 35x12x4, viz obr.

- Přišroubujte nárazník.

- Přišroubujte díl G společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100mm.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm