TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S008

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT SEICENTO Sporting		vyrobený od roku 1998

Katalogové číslo:

### S 008

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 400kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Před montáží tažného je zapotřebí se seznámit s instrukcemi výrobce vozidla, které by měly být uvedeny v knize o vozidle a to především kapitola zabývající se místy pro montáž tažného zařízení.

- Podle obrázku vyrobte otvory:

- Levá strana: od otvoru 3 odměřte 110mm k zadku auta a provrtejte otvor pr. 11mm a od tohoto otvoru odměřte 152mm a provrtejte otvor pr.11mm.

- Pravá strana: od otvoru 1 odměřte 110mm od zadku auta a provrtejte pr.11mm.

- Vyrobené otvory zvětšete vrtákem pr. 17,5mm pouze v horní stěně.

- Do takto vyrobených otvorů vložte distanční trubky L55mm.

- Do továrních otvorů pr. 25mm (1) ze spodu auta vložte trubky se závitem a následně přes jejich otvory provrtejte směrem do kufru pr.11mm.

- Přiložte díl Ca D tak, jak je to vyobrazeno a prostrčte šrouby M10x90 a M10x30.

- Přiložte díl tažného (A) a sešroubujte dle obr.

- Přes otvory v podložkách  (C a D) provrtejte otvory pr. 9 a sešroubujte šrouby M8x35 dle obrázku.

- Přišroubujte díl (B) společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100mm.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm